Производитель:
ЗАО «Атлант»

220711, Г. МИНСК, ПР-Т МАШЕРОВА, 61

тел. 223-46-14, 223-75-02
факс. (017) 223-96-97
email mzx@atlant.com.by   info@atlant.by 
url atlant.by

Торговый представитель в Сибирском и Дальневосточном Федеральных округах РФ и Республике Казахстан- ООО «РЦТРиА» г.Омск www.rztria.ru

Термопластавтоматы типов Т80, Т125, Т250, Т315, Т450, Т800 и их исполнения, производства филиала ЗАО «АТЛАНТ» - БСЗ, изготавливаются в соответствии с ТУ BY 100010198.044-2012.

1  Термопластавтомат (далее по тексту ТПА) предназначен для использования в промышленной сфере с целью изготовления изделий методом литья под давлением из пластмасс на основе термопластичных полимерных материалов общетехнического и инженерно-технического назначения с температурой пластикации до плюс 350 ºС. Вид климатического исполнения УХЛ, категория размещения 4 по  ГОСТ 15150.

ТПА, в зависимости от усилия запирания, подразделяют на типы в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Обозначение типа ТПА | Диапазон усилия запирания, т | Диапазон усилия запирания, кН |
| --- | --- | --- |
| Т80 | от 50 до 100 включительно | от 500 до 1000 включительно |
| Т125 | свыше 100 до 160 ˝ | свыше 1000 до 1600 ˝ |
| Т250 | ˝160 до 250˝ | ˝1600 до 2500˝ |
| Т315 | ˝250 до 400 ˝ | ˝2500 до 4000 ˝ |
| Т450 | ˝400 до 630 ˝ | ˝4000 до 6300 ˝ |
| Т800 | ˝630 до 1800 ˝ | ˝6300 до 18000 ˝ |

Изделие, отвечающее требованиям Заказчика, представляет собой исполнения ТПА.

Структура обозначения  исполнения ТПА:

Т Х ХХХ Х / ХХХ. ХХХ-Р ХХХ

Буквенный индекс ТПА

Буквенный индекс серии  ТПА: В, М*

Усилие запирания в тоннах (приложение А)

Принцип механизма запирания: Н – гидравлический,

К - коленно-рычажный

Международное обозначение узла впрыска в соответствии

с  EUROMAP

Порядковый номер базового изделия   (не менее трех знаков)

Буквенный индекс  «Р» (присваивается при формировании спецификации)

Порядковый номер исполнения ТПА (определяется составом изделия с учётом

требований Заказчика)

*В – ТПА оснащен пропорционально регулируемым насосом, чем обеспечивается пропорциональное регулирование давления литья, скорости впрыска, противодавления. Управление механизмами ТПА осуществляет контроллер с большим объемом памяти, высоким быстродействием. ТПА данной серии обеспечивают высокую точность задания и регулирования основных технологических параметров литья;

М – ТПА оснащен насосной установкой с постоянной производительностью, исполнение гидропривода узла впрыска обеспечивает пропорциональное регулирование давления литья, скорости впрыска. Точность регулировки пропорциональной аппаратуры ниже, чем в серии «В». Управление механизмами ТПА осуществляет контроллер с меньшим объемом памяти, чем в серии «В»

Пример записи исполнения ТПА  тип 450 при заказе:

ТМ500К/3280.001-Р003 ТУ BY 100010198.044-2012,

где  Т  - буквенный индекс ТПА; М – серия;  500 -  усилие запирания, т; К – коленно-рычажный механизм запирания; 3280 - международное обозначение узла впрыска, рассчитывается по формуле А=РвпхVвпх10-2, где Рвп - давление впрыска,163,9 МПа;Vвп  - расчетный объем цилиндра впрыска, 2005 см3; 001 – обозначение базы; Р003 – порядковый номер исполнения ТПА.

2  Установленный срок службы ТПА до первого капитального ремонта не менее 8 лет. Узлы и механизмы ТПА обеспечивают выполнение необходимых функций в соответствии с требованиями назначения, при условии соблюдения требований по транспортировке, хранению, эксплуатации, проведении регулярного технического обслуживания.

3 Программное обеспечение управления технологическим процессом изготовления деталей на ТПА использует принцип ПИД – регулирования с целью достижения максимального соответствия текущих параметров заданным, что позволяет экономить электроэнергию для поддержания температуры пластикационного цилиндра ТПА.

4 Состав ТПА:

- основание;

- узел запирания;

- узел впрыска;

- гидрооборудование;

- пневмооборудование;

- электрооборудование;

- ограждение;

- система охлаждения,

- дополнительные узлы, согласно требованиям Заказчика.

ТПА имеет горизонтальную компоновку.

5 ТПА отправляется потребителю на деревянном поддоне с укрытием материалом, обеспечивающим сохранность ТПА от атмосферного воздействия;

Технические характеристики

| Характеристики ТПА | ТМ 80К/230 |
| --- | --- |
| Объём впрыска, см3 | 128 |
| Диаметр шнека, мм | 32 |
| Отношение L/D шнека | 20 |
| Давление впрыска, бар | 1807 |
| Скорость вращения шнека, об/мин | 0 ~ 230 |
| Скорость впрыска (мин/макс), см3/с | 74/90 |
| Ход узла впрыска (макс) мм | 159 |
| Мощность нагрева, кВт | 6 |
| Усилие запирания, кН | 800 |
| Размер плит, мм | 485×485 |
| Расстояние между колоннами в свету (макс), мм | 320×320 |
| Высота прессформы (миним/макс), мм | 100/320 |
| Ход смыкания, мм | 300 |
| Ход выталкивателя, мм | 100 |
| Усилие выталкивания деталей (макс), кН | 38 |
| Кол-во выталкивателей, шт | 5 |
| Давление насоса (макс), мПа | 16 |
| Мощность электромотора, кВт | 7,5/11 |
| Емкость бака, л | 180 |
| Емкость бункера, кг | 25 |
| Масса нетто, кг | 2700 |
| Габаритные размеры, мм |  |
| длина | 3730 |
| ширина | 1100 |
| высота | 1950 |